## Slide 1
基于图优化的激光SLAM方法(Grid-based)
越凡创新技术负责人
597457483@qq.com
曾书格
主讲人

## Slide 2
课程内容
2、非线性最小二乘原理
3、非线性最小二乘在SLAM中的应用
4、cartographer介绍
Graph-based SLAM
1、Graph-based SLAM

## Slide 3
课程内容
2、非线性最小二乘原理
3、非线性最小二乘在SLAM中的应用
4、cartographer介绍
Graph-based SLAM
1、Graph-based SLAM

## Slide 4
Graph-based SLAM
数学概念
用一个图(Graph)来表示SLAM问题
图中的节点来表示机器人的位姿
两个节点之间的边表示两个位姿的空间约束
Graph-based SLAM：构建图，并且找到一个最优的配置(各节点的位姿)，让预测与观测的误差最小

## Slide 5
课程内容
2、非线性最小二乘原理
3、非线性最小二乘在SLAM中的应用
4、cartographer介绍
Graph-based SLAM
1、Graph-based SLAM

## Slide 6
非线性最小二乘(Non-Linear Least Square)
解决的问题
给定一个可以系统，其状态方程由描述。其中：
给定该系统的个混有噪声的观测值，估计状态向量，使得其经过映射之后的预测值和观测值的误差最小
为该系统的状态向量—即需要估计的值
是一个非线性的映射函数
状态向量，可以通过非线性函数映射得到
表示系统的观测值，可以通过传感器进行直接观测
跟非线性最小二乘基本相同，不同之处在于是一个非线性函数

## Slide 7
非线性最小二乘(Non-Linear Least Square)
示意图
为机器人的位置
为传感器的观测模型
(似然场模块或者重投影模型)
为传感器的观测值，激光数据或者图像特征点。
找到最优的x，让预测和观测的误差最小。

## Slide 8
非线性最小二乘(Non-Linear Least Square)
误差函数
目标为最小化预测和观测的差，因此误差即为预测和观测的差：
假设误差服从高斯分布，因此其对应的信息矩阵为，因此该观测值误差的平方定义为：
因此，非线性最小二乘的目标函数为：

## Slide 9
非线性最小二乘(Non-Linear Least Square)
解决的问题
目标函数：
为关于的非线性方程，能否把其化为关于的线性方程。
直接想法：求关于变量的导数，令其等于0，求解方程既可。
对于线性问题，该方法可以正确，但是对于非线性问题不正确。
线性化：泰勒展开

## Slide 10
非线性最小二乘(Non-Linear Least Square)
线性化
是关于的非线性函数的原因是，误差函数函数是一个非线性函数。因此直接对误差函数进行线性化即可：
其中为映射函数对状态向量的导数，称之为Jacobian矩阵。
因此函数的可化解为：

## Slide 11
非线性最小二乘(Non-Linear Least Square)
线性化
的化解：

## Slide 12
非线性最小二乘(Non-Linear Least Square)
线性化
为关于变量的二次函数
的化解：
的极值可通过令其关于的导数等于0求解得到

## Slide 13
非线性最小二乘(Non-Linear Least Square)
求解
的极值可通过令其关于的导数等于0求解得到：
令，然后不断迭代，直至收敛即可。

## Slide 14
非线性最小二乘(Non-Linear Least Square)
流程
1.线性化误差函数：
3.求解线性系统：
2.构建线性系统：
4.更新解，并不断迭代直至收敛：

## Slide 15
课程内容
2、非线性最小二乘原理
3、非线性最小二乘在SLAM中的应用
4、cartographer介绍
Graph-based SLAM
1、Graph-based SLAM

## Slide 16
NL Least Square在SLAM中的应用
图的构建
里程计测量：
回环检测：
机器人从节点i运动到节点i+1，里程计测量得到此运动信息。并在对应的节点中连上一条边，边为里程计测量值。
节点i和节点j观测到同样的环境信息，两者进行匹配得到相对位姿。并在对应的节点中连一条边，边为匹配的相对位姿。用信息矩阵来描述本次匹配的可靠性

## Slide 17
NL Least Square在SLAM中的应用
误差函数
误差函数：
观测值表示经过匹配计算得到的节点和节点的相对位姿。节点在节点坐标系下的坐标。
预测值为里程计的测量值，图中和即为里程计测量得到的坐标，因此预测值,其中表示对应的转换矩阵。
因此误差函数。T2v表示把转换矩阵转换到对应的位姿。

## Slide 18
NL Least Square在SLAM中的应用
误差函数
误差函数：
误差函数的矩阵形式：
对应的Jacobian矩阵：

## Slide 19
NL Least Square在SLAM中的应用
误差函数的线性化
误差函数：
因为误差函数只跟和有关，因此具有下列的性质：

## Slide 20
NL Least Square在SLAM中的应用
误差函数的线性化
Jacobian矩阵的形式：
Jacobian是一个稀疏的向量，因此其会导致H矩阵的稀疏性：

## Slide 21
NL Least Square在SLAM中的应用
误差函数的线性化
H矩阵为稀疏矩阵，可以利用此特征进行快速求解。
H和b的最终形式：

## Slide 22
NL Least Square在SLAM中的应用
固定坐标系
观测值观测到的值两个位姿之间的相对位姿
满足相对位姿约束的解有无穷多组
为了让解唯一，必须加入一个约束条件让某一个位姿固定，一般选择第一个位姿，即：
等价于：

## Slide 23
NL Least Square在SLAM中的应用
固定坐标系
加入的约束为：
求解的线性系统为：
因此等价于：

## Slide 24
NL Least Square在SLAM中的应用
构建线性系统
向量的更新为：
已知误差项和Jacobian矩阵和
矩阵的更新为：

## Slide 25
NL Least Square在SLAM中的应用
求解
求解线性方程组：
已知矩阵和向量
不断进行迭代，直至收敛：

## Slide 26
课程内容
2、非线性最小二乘原理
3、非线性最小二乘在SLAM中的应用
4、cartographer介绍
Graph-based SLAM
1、Graph-based SLAM

## Slide 27
Cartographer介绍
特性
基于图优化的SLAM算法
比较完善的匹配系统，包含建图和定位
目前效果最好的开源激光SLAM系统
有人在专门的维护，不断增加新的特性
代码分析
见视频

## Slide 28
作业
实现一个高斯牛顿进行Pose-Graph的优化
Pose-Graph已知
需要实现Jacobian矩阵和误差项计算
需要构建线性系统

## Slide 29
结语
感谢各位聆听
Thanks for Listening
！